## Slide 1: Система управления шестиногим шагающим роботом
Дипломный проект выполнил Карандаев В.Ю.

## Slide 2: Техническое задание
Произвести энергетический расчет, рассчитать и подобрать двигатели для каждого звена ноги робота.
Произвести частотный синтез и коррекцию следящего привода трехзвенного манипулятора, чтобы обеспечить следующие условия:
  Длительность переходного процесса сек;
  Перерегулирование ;
  Ошибка вращения элемента ;
Решить обратную кинематическую задачу для трехзвенного манипулятора с 3-мя степенями свободы.
Реализовать прохождение кратчайшего пути по заданной карте местности с использованием волнового алгоритма.
Провести натурный эксперимент и определить ошибки в прохождении заданной траектории.
Разработать плату стабилизации напряжения.
Разработать технологический процесс сборки ноги робота.
Рассчитать затраты на проектирование и изготовление робота.
Проанализировать опасные и вредные факторы для человека при разработке системы управления роботом. Устранить наиболее опасный фактор.
Проанализировать влияние на окружающую среду технологического процесса сборки печатной платы для системы управления роботом. Устранить наиболее опасный фактор.

## Slide 4: ДПТ TowerPro SG92R
 |  |  |  |  |  | кг | 
61 | 0.675 | 600 | 13 | 0.250 | 0.575 | 0.009 | 11
 | 0.675 | 600 | 13 | 0.250 | 0.575 | 0.009 | 11

## Slide 5: Синтез следящего привода кисти робота
Передаточная функция
неизменяемой части
ЛАЧХ функции неизменяемой части и положение рабочей точки
Передаточная функция
Скорректированной системы
ЛАЧХ неизменяемой и желаемой частей

## Slide 6: Моделирование синтезированного следящего привода
Структурная схема замкнутой системы
Ошибка скорректированной системы в радианах

## Slide 7: Моделирование синтезированного следящего привода
ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы
График переходной функции

## Slide 8: Решение обратной задачи кинематики
Определив положение конца манипулятора в декартовом пространстве можем найти
Задача на пересечение двух окружностей для нахождения углов и

## Slide 9: Моделирование решения обратной задачи кинематики
Блок-схема робота
Блок-схема ноги робота
Моделирование производим в графической среде имитационного моделирования Simulink в пакете MATLAB с помощью пакета расширения для физического моделирования SimMechanics

## Slide 10: Проверка моделирования решения обратной задачи кинематики
Графики изменения положения звеньев ноги №5
Схема поворота ноги №5

## Slide 11: Организация движения робота
Схема для объяснения походки «трешками»
Статически устойчивые походки – походки, при которых центр масс системы всегда находится внутри многоугольника, образованного точками опоры системы;
Статически неустойчивые походки (динамические походки) – походки, при которых не соблюдается правило устойчивости.

## Slide 12: Программный код для управления движением
Блок – схема алгоритма программы управления движением робота

## Slide 13: Реализация Алгоритма Ли для поиска кратчайшего пути по заданной карте местности
Блок-схема работы алгоритма

## Slide 14: Реализация Алгоритма Ли для поиска кратчайшего пути по заданной карте местности
Визуализация работы волнового алгоритма Ли

## Slide 15: Натурный эксперимент
№ Эксперимента | 1000 мм по прямой | 90° по часовой | 90° против часовой
 | Результаты эксперимента |  | 
1 | 1010 | 86 | 91
2 | 950 | 88 | 90
3 | 973 | 86 | 95
4 | 1018 | 87 | 94
5 | 964 | 86 | 89
6 | 1068 | 85 | 96
7 | 1050 | 89 | 92
8 | 920 | 86 | 95
9 | 988 | 88 | 91
10 | 990 | 85 | 93
Среднее значение отклонения | 36,1 | 3,4 | 2,8
Среднее значение отклонения в % | 3,6 | 3,8 | 3,1
№ Эксперимента | 0 поворотов | 1 поворот | 2 поворота | 3 поворота
 | Результаты эксперимента |  |  | 
1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
2 | ✔ | ✔ | ✔ | х
3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
5 | ✔ | ✔ | ✔ | х
6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
7 | ✔ | ✔ | х | ✔
8 | ✔ | ✔ | ✔ | х
9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
10 | ✔ | ✔ | ✔ | 
Сумма правильных отработок | 10 | 10 | 9 | 7
Сумма неправильных отработок | 0 | 0 | 1 | 3

## Slide 16: Натурный эксперимент. Результаты
Ошибки в случае движения по прямой – 3,6%, в случае движения по часовой стрелке – 3,8%, в случае движения против часовой стрелки – 3,1%.
При прохождении простых траекторий с нулем и одним поворотами проблем с прохождением траектории не возникло. При прохождении двух поворотов один раз из десяти робот не отработал траекторию. При прохождении трех поворотов робот трижды неправильно отработал траекторию.
Для третьей части эксперимента было рассмотрено три случая:
  В случае полностью заряженного аккумулятора робот полностью отрабатывает траекторию на высокой скорости.
  В случае напряжения 5,0 В траектория так же выполняется без ошибок, но время исполнения команд увеличивается и робот шагает медленнее.
  В случае разряженного аккумулятора с напряжением ниже 4,8 В робот продолжает принимать команды, но выполняет их неправильно и не решает поставленной задачи.

## Slide 17: Проектирование платы стабилизации напряжения
Номинальные значения и типы выбранных элементов:
DA1 микросхема LM2596S-3.3
R1 = 1кОм, ±1% (Е96), 1Вт, 2010;
R2 = 10кОм, ±10% , 1Вт, 3006P-1-103 (Bourns);
C1 = 470мкФ, 50V, Алюминиевый электролитический (Vishay);
C2 = 220мкФ F, 35V, Алюминиевый электролитический (Vishay);
L1 = 68мкГн 3.4A (EPCOS / TDK);
D1 — Диод Шоттки, MBR350 50В 3А (Vishay);
XP1 - Вилка штыревая 2.54мм 2x3 прямая, PLD-6(DS1021-2x3S).
Требования к плате:
Выходное напряжение 6В ± 5%;
Диапазон входного напряжения питания 4В-7В;
Максимальный потребляемый ток 1А
(1 канал / 1 сервопривод);
Диапазон рабочих температур от −20 до +40 °C;

## Slide 18: Проектирование платы стабилизации напряжения

## Slide 19: Технологическая схема сборки

## Slide 20: Операционная технология

## Slide 21: Организационно – экономическая часть
Продолжительность всех стадий работ
Общая структура затрат на проектирование

## Slide 22: Охрана труда и экологии
Схема системы вентиляции
Фильтр очистки воздуха
Схема расположения светильников

## Slide 23: Решенные задачи
Подобраны двигатели для каждого звена ноги робота.
Произведен частотный синтез и коррекция следящего привода с соблюдением условий по ТЗ
Решена обратная кинематическая задача для ноги робота.
Реализовано прохождение кратчайшего пути по заданной карте местности.
Проведены натурные эксперименты и определены ошибки в прохождении заданной траектории.
Разработана плата стабилизации напряжения.
Разработан технологический процесс сборки ноги робота.
Рассчитаны затраты на проектирование и изготовление робота.
Проведен анализ опасных факторов для человека при разработке системы управления роботом. Предложено решение устранения наиболее опасного фактора.
Проведен анализ влияния на окружающую среду технологического процесса сборки печатной платы для системы управления роботом. Предложено решение устранения наиболее опасного фактора.

## Slide 24: Спасибо за внимание!